## Slide 1: Statické smerovanie
Prednáška 06
Počítačové siete

## Slide 2: Obsah prezentácie
  Smerovanie – základy
  Statické smerovanie

## Slide 3: Sieťový scénar
LAN1 - KE
LAN2 - BA
WAN
?
KE
PP
ZA
NI
BA

## Slide 4: Základné pravidlá smerovania
Každý smerovač sa rozhoduje samostatne – na základe informácie v smerovacej tabuľke
Rozdielne smerovacie tabuľky (na rôznych smerovačoch) môžu obsahovať rozdielne informácie
Smerovacia tabuľka nám povie ako sa dostať do cieľa, ale nehovorí o ceste späť

## Slide 5: Dôsledky
Pakety sú preposielané cez sieť z jedného smerovača na druhý „skokovým“ spôsobom
Pakety môžu ísť jedným smerom do cieľovej stanice, ale spiatočná cesta je odlišná (asymetrické smerovanie)
KE
PP
ZA
NI
BA
LAN1
LAN2

## Slide 6: Smerovacia tabuľka
aka Routing table
Router#show ip route

## Slide 7: Sieťový scénar
LAN1 - KE
LAN2 - BA
WAN
KE
PP
ZA
NI
BA
s0/0/0
s0/0/1
10.0.0.0/30
10.0.0.4/30
.1
.5
.6
.2

## Slide 8: Sieťový scénar
LAN1 - KE
LAN2 - BA
WAN
KE
PP
ZA
NI
BA
s0/0/0
s0/0/1
10.0.0.0/30
10.0.0.4/30
.1
.5
.6
.2
192.168.10.0/24
192.168.20.0/24
10.0.0.8/30
172.16.1.0/30
172.16.1.4/30
.9
.10
.5
.6
.1
.2
.1
.1

## Slide 9: Kudy kam má lásko ...
Statické smerovanie
Dynamické smerovanie
SMEROVACIA TABUĽKA

## Slide 10: Statické smerovanie

## Slide 11: Sieťový scénar
LAN1 - KE
LAN2 - BA
WAN
KE
PP
ZA
NI
BA
KE(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 serial 0/0
s0/0
s0/1
KE(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 serial 0/1